Využitelnost těžebních zbytků pro energetické účely na území Ústeckého kraje

Úvod

Těžební zbytky vznikající pří těžbě dřeva jsou jedním z obnovitelných zdrojů energie. Tento zdroj je využíván od okamžiku, kdy člověk začal využívat cíleně oheň. Tenkrát však nevěděl, že využívá těžební zbytky, ani nevěděl, že využívá obnovitelný zdroj.

Následovalo období, kdy se těžební zbytky, staly ceněnou komoditou. Panský hajný byl, mimo jiné, velmi váženou osobou i proto, že měl možnost nakládat s právem sběru klestí. Z této doby jsou i první zmínky o lesních řádech, které měli za cíl udržitelnost produkce dřeva, a tím i těžebních zbytků.

S nástupem využití uhlí a následně i ropy pro energetické účely, došlo k jistému útlumu využití těžebních zbytků. Toto období můžeme ohraničit letopočty 1850 – 2000. V té době byl nejběžnějším způsobem zpracování těžebních zbytků jejich spálení na pasece.

V současné době, ať již jsou důvody jakékoliv, dochází k obnově zájmu o využití těžebních zbytků pro energetické účely. Objevují se různé úvahy a studie, často se značně odlišnými závěry, na toto téma.

Ústecký kraj v roce 2012 zpracoval podrobnou studii, „Posouzení využitelnosti těžebních zbytků pro energetické účely na území Ústeckého kraje“, která dala přehled o potenciálních možnostech využití těžebních zbytků na tomto území. Další údaje jsou uvedeny v Územní energetické koncepci Ústeckého kraje (2004).

Tato studie byla zadána s cílem shrnout stávající poznatky a získat nové informace o možnostech využití těžebních zbytků z lesního hospodářství využitelných pro výrobu elektrické energie nebo tepla na území Ústeckého kraje. Cílem studie je nejen kvantifikace množství těžebních zbytků, ale i jejich reálná využitelnost a to nejen z hlediska terénní dostupnosti, ale i vlivu jejich sběru na stav a vývoj lesních půd.

Specifikem Ústeckého kraje z pohledu využití těžebních zbytků z lesnictví k produkci energie jsou důsledky vývoje stavu lesa a využívání krajiny od poloviny minulého století do současnosti.

Vlivem rozsáhlé imisní a následně i kůrovcové kalamity na území Krušných hor došlo ve východní části tohoto pohoří ke vzniku cca 40 000 ha porostů náhradních dřevin. Možnost využití takto založených porostů pro energetické účely je vzhledem ke stavu porostů náhradních dřevin a ke způsobu jejich obhospodařování, aktuální otázkou.

Definice pojmu  „těžební zbytky“: jedná se o dendromasu, která vzniká při těžbě dřeva a není využita pro další průmyslové zpracování. Není nutně vázána pouze na lesní pozemky a porosty ve smyslu zákona o lesích. Pro potřeby tohoto referátu se jedná obecně o dřevní hmotu, která svými rozměry (obvykle délka pod 1 - 2m a průměr pod 5 - 7cm) nebo kvalitou (křivost, hniloba, zabarvení, sukatost, aj.) neodpovídá požadavkům na další průmyslové zpracování. Zejména se jedná o klest, vršky stromů, ulomené části stromů, zbytky kůry. V širším smyslu se může jednat i o pařezy a jehličí (listí).

Charakteristika Ústeckého kraje z pohledu problematiky těžebních zbytků

Výměra lesa a lesnatost

Jedním ze základních kritérií pro posouzení zdrojů lesní biomasy a tím i následně zdrojů těžebních zbytků je rozloha území a plošné zastoupení lesa - lesnatost. Lesnatost Ústeckého kraje je cca o 10% nižší, než je celorepublikový průměr. Výměry zemědělské a lesní půdy dle vybraných kultur v absolutním a relativním měřítku dle jednotlivých okresů jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Tab. č. 1  Rozloha půdy dle kultur a % zastoupení

| Okres | Celková | Půda |
| --- | --- | --- |
|  | Výměra | Zemědělská celkem | z toho orná | z toho louky | Lesy |
|  | ha | ha | % | ha | % | ha | % | Ha | % |
| Děčín | 90 911 | 36 482 | 40,1 | 12 425 | 13,7 | 21 346 | 23,5 | 44 762 | 49,2 |
| Chomutov | 93 529 | 39 170 | 41,9 | 23 824 | 25,5 | 13 605 | 14,5 | 34 281 | 36,7 |
| Litoměřice | 103 208 | 74 026 | 71,7 | 60 578 | 58,7 | 6 975 | 6,8 | 16 825 | 16,3 |
| Louny | 111 774 | 80 394 | 71,9 | 67 347 | 60,3 | 5 629 | 5,0 | 17 491 | 15,6 |
| Most | 46 716 | 13 882 | 29,7 | 9 749 | 20,9 | 2 994 | 6,4 | 15 407 | 33,0 |
| Teplice | 46 907 | 16 097 | 34,3 | 8 400 | 17,9 | 6 233 | 13,3 | 17 173 | 36,6 |
| Ústí nad Labem | 40 446 | 18 577 | 45,9 | 5 628 | 13,9 | 11 781 | 29,1 | 12 522 | 31,0 |
| Celkem | 533 491 | 278 628 | 52,2 | 187 951 | 35,2 | 68 563 | 12,9 | 158 461 | 29,7 |

Zdroj: Územní energetická koncepce ÚK 2004

Z pohledu rozlohy lesa jsou největší zdroje těžebních zbytků v okresech Děčín a Chomutov. Důležitým faktorem je i rozmístění lesa v rámci okresu a dostupnost lesních pozemků.

Z pohledu rozmístění lesních komplexů je jako zdroj těžebních zbytků nejvýhodnější oblast Krušných hor a oblast Šluknovského výběžku a Lužických hor s navazující oblastí Úštěcka a přiléhající část Českého Středohoří.

Tabulka č. 2  Zastoupení dřevin dle věkových stupňů v Ústeckém kraji

Zdroj: ÚHÚL – data NIL 2004

Zastoupení dřevin a věkových stupňů

Zastoupení dřevin dle věkových stupňů je uvedeno v tabulce č. 2. Uvedené hodnoty jsou převzaty z výsledků aktuální národní inventarizace lesa (NIL), která probíhala v letech 2001 – 2004. Další kolo NIL právě probíhá (2011 – 2015). Dřevinné složení má vliv na rozhodování o využitelnosti těžebních zbytků. Zastoupení věkových stupňů má vliv na tendence ve výši mýtních úmyslných těžeb – potencionálního zdroje těžebních zbytků. Členění dle okresů není k dispozici.

Přesná čísla pro jednotlivé lesní hospodářské celky (LHC) lze získat z jednotlivých lesních hospodářských plánů (LHP). LHP jsou majetkem vlastníka lesa, pro potřeby komerčního využití lze data z LHP získat buď přímo od vlastníka, nebo s jeho souhlasem od orgánů státní správy lesa nebo od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem (ÚHÚL, www.uhul.cz; ).

Z údajů uvedených v tabulce č. 2 je možné vyvodit:

- Vysoké zastoupení 1. a 2. věkového stupně; je způsobeno zastoupení porostů náhradních dřevin a jejich obnovou na platu Krušných hor. Porosty náhradních dřevin jsou potenciálním zdrojem těžebních zbytků již ve věku 20 let.

- S výjimkou 8. stupně (zřejmě zejména pomniškoviny v okrese Děčín) nízké zastoupení 6. a starších stupňů. To znamená, že potenciál porostů pro mýtní těžbu je nízký. Nelze tedy předpokládat do budoucna nárůst produkce těžebních zbytků z tohoto zdroje. A to zejména s ohledem na následující bod.

- Ve starších věkových stupních vysoké zastoupení listnatých (zejména bukových) porostů, které jsou velmi často předmětem ochrany přírody a  jejich těžba je omezená. Zároveň lze konstatovat, že tyto porosty se nachází často na svazích a tedy ve ztížených podmínkách pro soustřeďování těžebních zbytků. Velmi často se jedná o lanovkové terény. Nelze tedy předpokládat do budoucna nárůst produkce těžebních zbytků z tohoto zdroje.

- Vysoké zastoupení smrkových exotů (zejména smrku pichlavého), břízy a ostatních listnáčů (zde zejména jeřábu ptačího) v prvních 3 – 4 věkových stupních. Jedná se o zastoupení porostů náhradních dřevin s potenciálem produkce těžebních zbytků v příštích cca 20 letech.

Zdroje dřevních zbytků v lesním hospodářství a faktory ovlivňující jejich využití v Ústeckém kraji

Tab.3 Přehled energetického potenciálu dřevní hmoty dle těžeb dřeva

| Okres | Plocha | Těžba dřeva | Odhadované těžební zbytky | Energ. | Reálný |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lesů | včetně těž. nahodilé |  | potenciál | en. potenciál |
|  | ha | m3 b.k. | t/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Děčín | 44 762 | 191 549 | 52 900 | 534 300 | 267 200 |
| Chomutov | 34 281 | 58 238 | 22 500 | 227 300 | 68 200 |
| Litoměřice | 16 825 | 45 228 | 12 400 | 125 200 | 62 600 |
| Louny | 17 491 | 65 000 | 17 800 | 179 800 | 89 900 |
| Most | 15 407 | 22 995 | 10 300 | 104 000 | 31 200 |
| Teplice | 17 173 | 20 267 | 9 100 | 91 900 | 27 600 |
| Ústí n L. | 12 522 | 35 382 | 10 000 | 101 000 | 30 300 |
| Celkem | 158 461 | 438 459 | 135 000 | 1 363 500 | 577 000 |

Výše těžeb je jednou ze základních charakteristik, ze které se dá odvodit potencionální množství těžebního odpadu. Dostupné statistické údaje existují pouze na území kraje (ČSÚ, údaje za rok 2009, 2010). Členění dle okresů je provedeno kvalifikovaným odhadem na základě detailních znalostí autora (tab. 3). Ve sloupci reálný energetický potenciál je uveden kvalifikovaný odhad reálně technicky využitelného množství těžebních zbytků přepočtený na GJ/rok.

Lze shrnout, že v Ústeckém kraji je ročně vyprodukováno v lesním hospodářství 135 000 t dřevního odpadu s energetickým potenciálem 1 363 500 GJ. Pro další zpracování je reálně dostupné množství dřevního odpadu s energetickým potenciálem 577 000 GJ.

Vzhledem k výše uvedeným údajům o zastoupení dřevin ve věkových stupních a k potřebě provádět i nadále rekonstrukce porostů náhradních dřevin, lze očekávat ve střednědobém horizontu do roku 2030, že nedojde k podstatným změnám v uvedených údajích.

Zároveň je však třeba upozornit, že údaje zde uvedené se vztahují na podmínky roku 2011 a technicky dostupné množství těžebních zbytků. V těchto výpočtech není zakalkulováno hledisko trvalé udržitelnosti lesnického hospodaření a degradace lesních půd.

Kalkulovanou výtěžnost ovlivňují zejména:

- Změny vlastnictví a přístupu jednotlivých vlastníků k nakládání s lesem a zejména těžebními zbytky

- Obchodní politika Lesů České republiky, s.p., jako majoritního vlastníka lesů v kraji

- Zastoupení nahodilých těžeb

- Použitá technologie těžby a přibližování

- Použitá technologie zpracování těžebních zbytků ve vazbě na ceny na trhu s dřevní štěpkou

- Cenová úroveň a situace na trhu s užitkovým dřevem

- Rozsah a způsob provádění rekonstrukcí porostů náhradních dřevin

- Ovlivnění z důvodu ochrany přírody

- Omezení z důvodu ochrany živinové bilance lesních půd

Jednotlivé faktory ovlivňující výtěžnost využitelných těžebních zbytků jsou podrobně rozebrány ve zmiňované studii Ústeckého kraje.

Bilance zdrojů těžebních zbytků v Ústeckém kraji

Relevantní data reálného energetického potenciálu je velmi obtížné získat. Vzhledem k velkému množství neznámých proměnných a neexistenci věrohodné evidence o stávající úrovni sběru těžebních zbytků, jedná se vždy pouze o více či méně kvalifikovaný odhad.

Tab. č. 4 reálný energetický potenciál těžebních zbytků dle variant zjišťování

| hledisko | reálný en. potenciál GJ/rok 40% |
| --- | --- |
|  | dle tab. 3 | dle studie MŽP | dle LČR |
| výchozí kalkulace 2011 | 577 000 | 120 000 | 412 000 |
| změna vlastnictví | -75 000 | 0 |  |
| použitá technologie těžby dřeva | 60 000 | 0 |  |
| cenové pohyby na trhu se dřevem | 60 000 | 0 |  |
| očekávání 2020 | 622 000 | 120 000 | 412 000 |
| z toho zpracováno samovýrobou % | 20 | 5 | 5 |
| z toho zpracováno samovýrobou GJ | 124 400 | 6 000 | 20 600 |
| zbyde pro další zpracování GJ | 497 600 | 114 000 | 391 400 |
| to odpovídá instalovanému výkonu MW | 249 | 57 | 196 |

V tabulce č. 4, jsou uvedena reálná data včetně kvantifikace odhadu vývoje do roku 2020. Tabulka je převzata ze zmiňované studie ÚK, kde je i podrobně rozebrán způsob výpočtu jednotlivých dat.

Lze tedy s velkou dávkou pravděpodobnosti konstatovat, že reálný energetický potenciál těžebních zbytků v Ústeckém kraji, při dnešní úrovni péče o lesní půdu, je v současnosti na úrovni 550 000 GJ/rok. Z toho je drobnými zpracovateli pro vlastní spotřebu v režimu tzv. samovýroby zpracováno přibližně 20%, tedy 110 000 GJ/rok. Zbývá k dispozici pro další využití 440 000 GJ/ rok, což odpovídá instalovanému výkonu 220 MW, při využití na 80% plné kapacity. Zároveň se dá očekávat, že tento potenciál bude do budoucna mírně narůstat.

Dle nejnovějších poznatků z oblasti pedologie však tato intenzita využívání těžebního odpadu sebou přináší neúnosnou míru rizika živinové degradace lesních půd. (Analýza a výsledná kvantifikace využitelné lesní biomasy s důrazem na těžební zbytky pro energetické účely, při zohlednění rizik vyplývajících z dopadu na půdu, koloběh živin a biologickou rozmanitost; pro MŽP ÚHÚL 2009).

Dle této studie MŽP je k dispozici trvale udržitelně pouze 120 000 GJ/rok, což odpovídá instalovanému výkonu 57 MW, při využití na 80% plné kapacity. Zároveň se dá očekávat, že tento potenciál nebude do budoucna narůstat.

8. Závěr

Na základě získaných dat se podařilo sestavit aktuální věrohodný přehled o současné situaci ve využití těžebních zbytků. Množství technicky zpracovatelných těžebních zbytků v současnosti dosahuje energetického ekvivalentu 550 000 GJ/rok. Této hodnoty není v současnosti dosahováno. Přesná data nejsou k dispozici a je nutné vycházet pouze ze sdělení a kvalifikovaných odhadů lesních hospodářů.

Doposud opomíjeným, do budoucna ale neopominutelným hlediskem využitelnosti těžebních zbytků je vliv jejich sběru na degradaci lesních půd.

Od roku 2012, kdy vznikla poslední výše citovaná studie „Posouzení využitelnosti těžebních zbytků pro energetické účely na území Ústeckého kraje“ došlo ke 2 podstatným změnám:

- Dominantní vlastník lesa LČR rozvázal dlouhodobou smlouvu na likvidaci těžebních zbytků. Jejich využití je tak na trhu k dispozici.

- Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu porostů náhradních dřevin v Krušných horách se zintenzivnila jejich obnova. Převládající současný postup odstranění stávajících porostů zejména břízy a smrku pichlavého je jejich rozštěpkováním pro energetické účely.

Přehled použité literatury je k dispozici u autora.

Jan Ferkl, 8.2.2014